Zał. 2

W Y S Z C Z E G Ó L N I EN I E    Z A K R E S U    P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A:

Przebudowa Placu 3 Maja  wraz z infrastrukturą znajdującego się  pomiędzy  ulicami: Koseły, Słowackiego, Por. Króla  w Sandomierzu

A/  ZAKRES  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ :

- Przygotowanie dokumentów  wyjściowych do projektowania /w 2 egz./ obejmujących m.in.:

a/   pełną inwentaryzację geodezyjną uzbrojenia podziemnego,  infrastruktury naziemnej wraz  z aktualizacją mapy do celów  projektowych / w skali 1:500/,

b/  imienny wykaz właścicieli działek z mapą ewidencji gruntów terenu opracowania w skali 1:1000,

2. 	Opracowanie po 5 egz.  dokumentacji projektowej  budowlano-wykonawczej :

a/ zagospodarowania terenu i małej architektury  na terenie planowanych robót na podstawie   programu funkcjonalnego Przebudowy Placu 3 Maja.

b/  branży drogowej obejmującej m.in.:

- budowę nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych z uwzględnieniem: kolorystyki, żeliwnych krat przepuszczających  wodę wokół drzew,  likwidacji barier dla niepełnosprawnych,

c/  branży budowlanej / wc kontenerowe, fontanna,  mała architektura, zespół pawilonów handlowych, jako budynek całoroczny z instalacjami /,

d/   branży sanitarnej :

-  sieć wodociągowa z przyłączami  do kontenerów ,fontanny , p.poż,

- kanalizacja sanitarna  /kontenery, budynek i fontanna

- przyłącze gazu ziemnego , jeśli wystąpi

- odwodnienie placu z kanalizacją deszczową

e/  branży elektroenergetycznej – wg warunków  Zakładu Energetycznego,

f/   modernizacja oświetlenia oraz iluminacja w projektowanej fontannie – wg warunków  ZE  oraz Konserwatora Zabytków;

g/  uporządkowanie zieleni, inwentaryzacja dendrologiczna, nasadzenia , ewentualna wycinka drzew /

h/ monitoring  placu

i/ mała architektura według programu funkcjonalnego

.

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejącymi sieciami  infrastruktury podziemnej należy

opracować projekt  kolizji – wg warunków  właścicieli sieci.

3. Opracowanie po 3 egz.  przedmiaru robót i po 2 egz. kosztorysu  inwestorskiego do projektów

wraz z ich wersją elektroniczną.

4.  Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż – w

formie pisemnej i elektronicznej.

5.  Sporządzenie imiennego wykazu działek z wyrysem z mapy ewidencyjnej gruntów terenu 
            objętego  zakresem  opracowania oraz uzyskanie i dołączenie pisemnej zgody od właścicieli    
            nieruchomości na przebieg trasy uzbrojenia przez działki stanowiące ich własność, wraz z

oświadczeniem, że nie   będą  wnosić zastrzeżeń w toku postępowania administracyjnego o

wydanie pozwolenia na budowę oraz podczas  robót budowlanych – 2 egz.

6.  Kompletne uzgodnienie  projektów .

7. Opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskanie decyzji

środowiskowej – zgodnie z ustawą  Prawo Ochrony Środowiska,

8. Przekazanie zamawiającemu ww. dokumentacji z jej wykazem, oświadczeniem o

kompletności,   zgodności z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz

zobowiązaniem, że w przypadku   wniesienia uwag w trakcie   procedury pozwolenia na

budowę, zostaną one rozpatrzone i  uwzględnione bez zbędnej zwłoki  na koszt

opracowującego projekt.

9. Złożenie wymaganych dokumentów z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna  spełniać wymogi obowiązujących w  tym zakresie przepisów,  miedzy innymi  Rozporządzeń Ministra Infrastruktury:

- z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
  kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  / Dz.U.

nr  130 z 8 czerwca 2004r /.

- z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru   robót   budowlanych  oraz programu

funkcjonalno-użytkowego  / Dz.U. nr 202  z dnia 16 września  2004r./.

B/  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

I. TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEM : pomiędzy ulicami ,Słowackiego, Koseły, Por. Króla- wg zał.  graficznego nr 3.

UWAGA:  w przypadku zaistnienia konieczności włączenia projektowanego uzbrojenia w istniejące sieci - poza terenem określonym w w/w załączniku, projekty te również będą wchodzić w zakres dokumentacji projektowej. Powyższy załącznik określa teren objęty opracowaniem orientacyjnie.

II. 1. INWENTARYZACJA  ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA I OCENA  STANU  TECHNICZNEGO OBEJMUJE SIECI :

- wodociągową

- kanalizacji sanitarnej,

- teletechniczną

- energetyka i oświetlenie

- sieć gazowa-wg danych Zakładu Gazowniczego  Sandomierzu.

## 2.  INWENTARYZACJA BUDOWLANA ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW, DRÓG, PLACÓW  POSTOJOWYCH, SCHODÓW  TERENOWYCH,ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO.

III. UZYSKANIE WARUNKÓW MODERNIZACJI, A NASTĘPNIE UZGODNIENIE PROJEKTÓW  DOTYCZY:

- Zakładu Energetycznego Rzeszów Oddział Tarnobrzeg,

- Telekomunikacji Polskiej,

- PGKiM –Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa,

- Zakład Gazowniczy w Sandomierzu ul. Żeromskiego,

- Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O/Sandomierz.

- Powiatowego Zarządu Dróg w Sandomierzu.

- inne

Zatwierdzam: