| Nazwa OPRACOWANIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00.00. |
| --- | --- |
| Nazwa ZAMÓWIENIA | WYMIANA OKIEN W BUDYNKACH MIESZKALNYCH |
| NAZWY I KODY grup robót , klas robót i kategorii robót | Grupa 45.4.Wykończeniowe roboty budowlane kod CPV 454000000-1 Klasa 45.45. Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe kod CPV 45450000-6 |
| ADRES OBIEKTU | 27- 600 Sandomierz - adresy wg wskazań Inwestora |
| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Sandomierz –zarządca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 12 tel.(015) 832 29 17 , 832 36 79 |
| Data OPRACOWANIA | październik 2006r. |
| SPECYFIKACJĘ OPRACOWAŁA: | inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83 |

  - CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

# WYMIANA OKIEN W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

ADRES BUDOWY :  27-600 Sandomierz  - adresy wg. wskazań Inwestora

INWESTOR : Gmina Sandomierz –zarządca Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej  Sp. Z o. o. w Sandomierzu

27-600 Sandomierz  ul. Przemysłowa 12

  - Przedmiot i zakres robót  :

Specyfikacja określa    wymianę  istniejących okien w budynkach mieszkalnych

w Sandomierzu   - adresy wg wskazań Inwestora .

  - Wyszczególnienie i opis robót :

A/    Wymiana okien w  istniejących budynkach mieszkalnych :

kod CPV   45450000-6

1.     Wykucie z muru ościeżnic drewnianych  o pow. ponad 2 m2 ...........m2 77,33

2.    Okna drewniane fabrycznie wykończone o pow. ponad 2 ,0m2

jednoramowe , uchylno-rozwierane , ze szprosami , w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem…………………………………..…..…m2 77,33

3.    Wykonanie pasów tynków zwykłych cementowych kat. III

o szer. do 15cm- wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia

( po zamontowaniu okna) ..........................………………………… m  372,00

  - Informacja o terenie budowy

Budynki  , w których będą wymieniane okna  znajdują się  w Sandomierzu

Wg  adresów podanych przez Inwestora .

W budynkach zamontowane są okna drewniane .

W trakcie prowadzonych  robót należy brać pod uwagę fakt  , że wymiana okien

będzie prowadzona w terminach uzgodnionych z mieszkańcami.

  - Organizacja robót , przekazanie placu budowy.

Sposób ustalania wejścia do poszczególnych mieszkań zostanie szczegółowo

określony  się przez Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie  obowiązujących przepisów

i zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej.

1.4.     Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca podejmie działania aby w trakcie wykonywania robót nie

zanieczyszczać terenu.

1.5.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

na budowie

Zobowiązuje się Wykonawcę  do prowadzenia robót w sposób bezpieczny

dla mieszkańców  ,  w poszczególnych lokalach mieszkaniowych .

Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne

do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników   oraz odzież  wymaganą dla

pracowników wykonujących roboty.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z

Zamawiającym  organizacji ruchu  pieszego w rejonie prowadzonych robót  oraz sposobu dowożenia  materiałów na budowę .

  - Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  sposób zabezpieczenia chodników w rejonie  prowadzonych robót.

  - Nazwy i kody : grup robót , klas robót i kategorii robót

Grupa 45.4.Wykończeniowe roboty budowlane   kod  CPV 454000000-1

Klasa 45.45. Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe kod CPV – 45450000-6

  - Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności  jest to dokument  wydany przez notyfikowana  jednostkę certyfikacyjną  , potwierdzającą ,że  wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze sharmonizowaną  specyfikacja techniczną.

Deklaracja zgodności  określenie producenta  lub jego upoważnionego przedstawiciela , stwierdzające na jego wyłączną  odpowiedzialność  , że wyrób jest zgodny ze sharmonizowaną  specyfikacja techniczną.

Dokumenty do zgłoszenia wykonania ocieplenia  - służą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ocieplenia budynku i robót towarzyszących.

Istotne wymagania  - oznaczają wymagania dotyczące  bezpieczeństwa  , zdrowia  i pewnych innych aspektów  interesu wspólnego  , jakie maja spełniać roboty budowlane.

Odbiór robót  - formalna nazwa czynności , polegających na  protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy  wykonanych robót , przez  osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach  zawodowych , wyznaczoną przez Zamawiającego na tej budowie . Odbiór będzie dokonany po zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót  i uporządkowaniu terenu budowy.

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem  klasyfikacji produktów  , usług i robót budowlanych  , stworzonym na potrzeby zamówień publicznych .

Składa się ze słownika głównego  oraz słownika uzupełniającego .Obowiązuje we wszystkich krajach  Unii Europejskiej  . Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003  , stosowanie  kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia  przez zamawiających  z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamówień publicznych  przewidziało obowiazek stosowania  klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE , tzn.od 1 maja 2004r.

Wyrób budowlany   -  należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów  o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania  w sposób trwały  w obiekcie budowlanym  , wprowadzony do obrotu jest wyrób pojedynczy  lub jego zestaw wyrobów  do stosowania  we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkowa .

- WYMAGANIA DOTYCZACE   MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  określonymi  w specyfikacji technicznej .

Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , deklarację zgodności z Polska Norma  , a także inne prawne określone dokumenty.

Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo zastosowanych w  trakcie wykonywania robót.

Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed zastosowaniem wyrobu  akceptacje Zamawiającego.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .

Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym  użyciu podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności .

  - Okna  w budynkach mieszkalnych

- Do produkcji okien   należy użyć wysokiej klasy drewna sosnowego .

- Drewno powinno być najlepszych gatunków  bez sęków ,przeżywiczenia  i pęknięć.

- Drewno winno być poddawane trójwarstwowemu klejeniu  , klejami wysokiej jakości. odpornymi na wodę  i odpornymi na wysoka temperaturę  .

- Drewno winno być suszone do wilgotności  13%  ± 1%.

- Drewno winno zapewnić  wysokie walory ekologiczne  i estetyczne  i nie zmieniać wymiarów i kształtów  drewna pod  wpływem zmian wilgotności  , nasłonecznienia  i temperatury.

- Wyroby powinny być impregnowane  głęboko wsiąkliwym środkiem  zapewniającym wystarczająca skuteczność grzybobójczą  , odporność na wilgotność  i działanie promieniowania słonecznego. dostępnym w handlu.

- Wyroby z drewna powinny być pomalowane ekologicznymi  farbami  które  dają pewność  odpowiedniej jakości  (gładkość i trwałość ) .

- W w/w wyrobach należy zastosować okucia  obwiedniowe , rozwierne i rozwierno - uchylne. Powinny one  być   funkcjonalne i estetyczne  i zapewniać odpowiednia wytrzymałość skrzydła okiennego.

- Wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym , która  powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie  zapobiegać wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody ,pyłków , dźwięków  i zapachów .

Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.

- w oknach powinny być zastosowane  hermetyczne  , podwójne szyby zespolone  typu FLOAT lub równoważne.

- Szyby powinny być mocowane za pomocą  listew przyszybowych .  Do uszczelniana należy stosować  silikon.

- Okapnik należy wykonać ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzającym wody na zewnątrz okna . Okapnik  należy kolorystycznie dopasować do koloru okna.

- Okna powinny być wykonane  wg kształtu   i wymiarów  okien istniejących.

- Drewno  powinno spełniać wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .

- Szyby powinny   spełniać wymagania PN BN-89/6821-02.

b/   Pakowanie .

Wyroby z drewna -okna  winny być opakowane w folię  . Na opakowaniu powinna być naklejona  etykieta  zawierająca nazwę  zakładu , oznaczenie  , nr partii , datę produkcji  , ilość i pieczątkę pakowacza .

c/  Przechowywanie

Wyroby j.w.  należy przechowywać  w opakowaniu  z dala od źródła ognia

d/  Transport

Wyroby z drewna czyli okna   należy przewozić  w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO WYKONANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do  używania takiego sprzętu  ,

jaki nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu  na jakość

wykonywanych robót .

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU

Okna powinny być transportowane  w taki sposób aby podczas wnoszenia

nie uszkodzić  wyrobów..

- WYKONANIE ROBÓT  BUDOWLANYCH

a/  Ogólne zasady wykonania robót :

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,  oraz poleceniami ZAMAWIAJĄCEGO

Polecenia  przedstawiciela Zamawiającego  musza  być wykonywane w wyznaczonym czasie , pod groźbą zatrzymania robot.

b/  Demontaż  i wbudowanie stolarki okiennej

- Zdemontowaną stolarkę należy składować  w miejscu  wskazanym

przez Inwestora

- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża i

ewentualnie stan powierzchni węgarków , do których ma przylegać ościeżnica a

w przypadku występujących wad  w wykonaniu ościeża  lub zabrudzenia

powierzchni ościeża  , ościeże należy naprawić i oczyścić .

- Usytuowanie progu betonowego  lub drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  na nim okna , zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu  wykazujące wyłamania  i krzywizny  należy naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie .

c/ Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu.

- Przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości

do 150  cm   liczba punktów zamocowania  4 szt.

Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadprożu i progu   nie mocuje się

- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu

- Przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości

do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  6 szt.

Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna

- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu

- Przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości

powyżej 200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.

Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna

- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu

- Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości

do 150  cm   liczba punktów zamocowania  4 szt.

Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadprożu i progu   nie mocuje się

- na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :

w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej

części ościeża .

- Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości

do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.

Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna

- na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :

w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej

części ościeża .

- Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości

powyżej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt.

Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna

- na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :

w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej

części ościeża .

Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się  płaszczyzny węgarka  z płaszczyzną ościeża.

d/ Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane  ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach   należy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub listwach.

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych . Dopuszczalne  odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niż 2 mm na 1 m wysokości okna , jednak nie więcej   niż 3 mm na  całej długości  elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej  nie może być większe niż 2 mm .. Różnice wymiarów  przekątnych nie  powinny  być większe niż 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 3mm – do 2 m , 4mm – powyżej 2 m długości przekątnej.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych  należy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do ościeżnicy.

- Zamocowania ościeżnic należy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych haków do ościeżnic  , wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu , kotew Z , tulei rozpieranych itp. Szczeliny pomiędzy  ościeżnicą i ścianą należy uszczelnić pianką poliuretanową .

Mocowanie ościeżnic za pomocą  gwoździ  do ościeża jest  zabronione.

-  Po zamontowaniu  okna należy wykonać pasy  tynków zwykłych  kat. III cementowych  w ościeżach okiennych ( wewnątrz i na zewnątrz mieszkania) .

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i

elementów  oraz  zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.

Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte z własnej woli.Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z normami lub aprobatą   techniczną .

Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych na zlecenie  Inspektora Nadzoru  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez niego zaakceptowany.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie o wykonanie robót budowlanych .

Do odbioru robót Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty :

- deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  , certyfikaty na znak bezpieczeństwa  .

- ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczenia  i płatności za wykonane roboty  będą określone  w umowie o roboty budowlane.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- książka   DOKUMENTACJA I SPECYFIKACJE   w zamówieniach publicznych   opracowana  przez  IZBĘ  PROJEKTOWANIA   BUDOWLANEGO  w Warszawie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych

TOM  I  - część4  ,

- Dz. U.  Nr 169 ,poz.1650  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie

określenia  metod i podstaw  sporządzania kosztorysu  inwestorskiego   .

-     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury    z dnia 2 września 2004r.  w sprawie

szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji  projektowej , specyfikacji

technicznych  wykonania i odbioru robót  budowlanych  oraz

programu  funkcjonalno - użytkowego .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz   upraw.701/21/83