Sandomierz, dnia 06.06.2012 r.

TI/1751,1782/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o. o. w Sandomierzu”- ETAP II – Zakup wyposażenia

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 12 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1) Pytanie nr 1:

Przesiewacz dyskowy.

W punkcie IV.6. Projektu Technologicznego Zamawiający pisze „Dla celów projektowych i w celu zapewnienia „wolnej konkurencji” Projektant dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach głównych z zapewnieniem tolerancji +/- 5% z wyjątkiem wartości granicznych (min., max) i zapewnieniem minimalnych wartości mocy silników i nacisków pras. Wszystkie parametry urządzeń powinny odpowiadać urządzeniom współpracującym i zapewniać dostosowanie dla całej linii technologicznej”. Czy w związku z przytoczonym zapisem Zamawiający dopuszcza dostawę przesiewacza dyskowego typu Flowerdisc FD40 marki Komptech (światowego lidera w produkcji maszyn do przetwarzania odpadów), który w szczegółach konstrukcyjnych różni się od rozwiązania opisanego w SIWZ, natomiast gwarantuje działanie zgodne z wymaganym. Maszyna jako rozwiązanie autorskie firmy Komptech znajduje zastosowanie w wielu instalacjach zagospodarowania odpadów. Oferowane urządzenie różnią od wymaganego następujące parametry:

- wały robocze wyposażone w wykonane z wysokowytrzymałej stali stopowej tarcze o kształcie zębatych dysków o grubości 15 mm,

- koła łańcuchowe mocowane na wałach roboczych połączeniem wpustowym, bez możliwości synchronizacji kątowej wałów (rozwiązanie konstrukcyjne z zębatymi dyskami nie wymaga synchronizacji kątowej wałów),

- wielkość oczek 33 x 48 mm (w przypadku separatorów dyskowych, wielkość separowanych frakcji zależy nie tylko od rozmiarów oczka ale również od prędkości obrotowej wałów, co umożliwia dokładne dostrojenie pracy separatora do danych warunków pracy),

- przeniesienie napędu za pośrednictwem przekładni łańcuchowych bez napinaczy (z uwagi na relatywnie mały rozstaw osi wałów w przypadku oferowanego rozwiązania nie ma technologicznego uzasadnienia dla stosowania napinaczy łańcucha),

- płynna regulacja prędkości obrotowej w zakresie 60-150 obr/min?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia przesiewacza o parametrach i tolerancji podanych 
w SIWZ.

2) Pytanie nr 2:

Prasa kanałowa.

Czy Zamawiający dopuszcza prasę kanałową, o nacisku jednostkowym wynoszącym 8,5 kg/cm2 ? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym (8,9 kg/cm2), a oferowanym wynika z faktu, że oferowana prasa jest wyposażona w stempel prasujący o wymiarach 1100 x 800 mm, co przy sile nacisku 75t daje nacisk jednostkowy równy 8,5 kg/cm2 i nie ogranicza funkcjonalności urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia prasy kanałowej zgodnie z zapisami w SIWZ.

3) Pytanie nr 3:

Prasa kanałowa.

Czy Zamawiający dopuszcza prasę wyposażoną w pompę oleju hydraulicznego typu łopatkowego umieszczoną poza zbiornikiem oleju hydraulicznego? Rozwiązanie takie jest równoważne rozwiązaniu z pompą zębatą zatopioną w zbiorniku i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności urządzenia natomiast w sposób zasadniczy ułatwia obsługę techniczną w przypadku awarii pompy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia prasy kanałowej zgodnie z zapisami w SIWZ.

4) Pytanie nr 4:

Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego jakiego typu separator magnetyczny należy dostarczyć jako urządzenie technologiczne do zawieszenia nad przenośnikiem wznoszącym nr 2. Czy ma to być separator magnetyczny z elektromagnesem czy separator z magnesem stałym. Niniejsza informacja jest niezbędna dla Dostawcy w celu prawidłowego doboru urządzenia, ponieważ SIWZ nie precyzuje szczegółowo rodzaju zastosowanego separatora nadtaśmowego.

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje: ma być separator magnetyczny z magnesem stałym.

5) Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia burt przenośnika wznoszącego nr 2 do poziomu 200-250 mm lub całkowitego wycięcia burt w obszarze działania pola magnetycznego separatora.

Tak wysokie burty powodują konieczność zastosowania przewymiarowanego separatora, aby osiągana wartość indukcji pola magnetycznego była w stanie skutecznie zrealizować zadanie separacji ferromagnetyków ze strumienia transportowanych odpadów komunalnych. Zastosowanie przewymiarowanego urządzenia wiąże się z o wiele większymi kosztami inwestycyjnymi dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wysokość burt przenośnika wznoszącego w obszarze działania separatora magnetycznego musi zapewnić poprawne prowadzenie taśmy przenośnika oraz skuteczne działanie separatora magnetycznego opisanego w SIWZ.