Sandomierz, dn.03.11.2010r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI  WODNO–ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA  SANDOMIERZA”–KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA I WODOCIĄG”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 -ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:		Przedmiar robót dotyczący kanalizacji sanitarnej etap 8 jest skrócony 			tylko do tytułów działów. Prosimy o przekazanie pełnego przedmiaru 			dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej etap 8.

Odpowiedź 1:	Zamawiający przekazuje brakującą część przedmiaru ( załącznik nr 1 i 			2 – pliki PDF ) jednocześnie 	informując, że zgodnie z Kontraktem – 			Część II Rozdział 3 „Warunki szczególne kontraktu” – Klauzula 14.1 			pkt. (a) – cena kontraktowa będzie ceną ryczałtową. W związku z tym 			załączone do dokumentacji Przedmiary Robót stanowią dla 				Wykonawcy materiał pomocniczy.

Pytanie 2:		Czy jest sporządzona dokumentacja video kanalizacji do renowacji i 			czy w 	takim przypadku,  Zamawiający ją udostępni tak aby można 			było prawidłowo wycenić technologię renowacji?

Odpowiedź 2:	Inspekcja video kanałów przeznaczonych do renowacji przeprowadzana 			była przez firmę projektową na potrzeby projektu.

Zamawiający nie dysponuje przedmiotową dokumentacją.

Pytanie 3:		Renowacja kanalizacji ogólnospławnej zawiera w sobie również 				renowację studzienek Dn 1200 za pomocą rękawa ( poz. 5.1 przedmiaru 			etap 1 ). Czy podczas renowacji kanalizacji sanitarnej też należy 				remontować studzienki ?. Jeżeli tak, to prosimy o podanie sumarycznej 			głębokości studzienek do remontu kanalizacji na kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź 3:	Zamawiający potwierdza, iż podczas renowacji kanalizacji sanitarnej 			należy wykonać renowację (remont) istniejących studzienek 				kanalizacyjnych. Dane dotyczące charakterystycznych parametrów 			studzienek (tj. średnica, głębokość), zawarte są w dokumentacji 				projektowej. W przypadku kanalizacji deszczowej, 	renowacji podlegać 			będą studzienki znajdujące się na odcinkach: ( 800 -  od wylotu 				separatora do studzienki Si 143 włącznie oraz od 	studzienki Si 143 do 			studzienki Si 148 włącznie ; ( 500 od studzienki Si 148 do studzienki

Si 151 włącznie, oraz od wylotu separatora do studzienki Si 215 				włącznie.

Pytanie 4:		W punkcie 5.  Projektu budowlanego przewiduje się, że niektóre 				miejsca objęte projektem wymagają wyprzedzających badań 				archeologicznych. Są to:

- rejon ulicy Katedralnej

- obszar Małego Rynku

- na Placu Poniatowskiego 3

Prosimy o podanie zakresu i obszaru prac archeologicznych. Czy 				Zamawiający będzie finansował te prace ?. Czy w razie wstrzymania 			realizacji projektu przez prace archeologiczne możliwe jest 				przesunięcie terminu zakończenia robót ?.

Odpowiedź 4:	Zamawiający informuje, iż zakres wyprzedzających prac 					archeologicznych określony został przez Wojewódzki Urząd Ochrony 			Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu pismem znak

DS-IA/430/1/2007 z dnia 09 lutego 2007 r. ( załącznik nr 3 – plik PDF).

Wykonawca uzyska 	w imieniu i na rzecz Zamawiającego stosowne 			zezwolenia na prowadzenie prac archeologicznych, zgodnie z 				przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 			nad zabytkami. Wszelkie koszty przygotowania oraz prowadzenia prac 			archeologicznych, Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

Warunki oraz procedurę Przedłużenia Czasu na Ukończenie określa 			klauzula 8.4 Warunków Kontraktu.

Pytanie 5:		Jeżeli podczas prowadzenia robót zajdzie konieczność wycinki drzew 			na trasie projektowanej kanalizacji, to czy Zamawiający uzyska 				zezwolenie na wycinkę oraz poniesie stosowne opłaty administracyjne i 			wykonawcze ?.

Odpowiedź 5:	W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew lub krzewów, 			Wykonawca musi uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 				stosowne decyzje dotyczące usunięcia drzew lub krzewów, zgodnie z 			przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz 			poniesie wszelkie koszty związane z usunięciem drzew lub krzewów.

Pytanie 6:		Podczas budowy i renowacji kanalizacji należy wykonać studzienki 			kanalizacyjne ( dla wpustu ulicznego ) z gotowych elementów z 				tworzyw sztucznych o śr. 600. Specyfikacja techniczna ST 03.01.00 nie 			obejmuje takiego rodzaju materiału. Prosimy o uzupełnienie powyższej 			specyfikacji.

Odpowiedź 6:	Zamawiający uzupełnia ST 03.01.00 o punkt 2.2.3 w brzmieniu:

### 2.2.3 Wpusty uliczne

Korpus i ruszt wpustów ulicznych, osadzonych na studzienkach 				kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy DN 600 [mm] 				spełniających wymagania określone w punkcie 2.2.2 niniejszej 				specyfikacji, winny być wykonane z żeliwa sferoidalnego oraz winny 			spełniać wymagania dla wpustów umieszczonych w Grupie 4 				zabudowy(min. klasa D 400) wg PN-EN 124: 2000 „Zwieńczenia 			wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 				pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, 			sterowanie jakością.”. Wpusty należy wyposażyć w osadniki 				zanieczyszczeń.

Pytanie 7:		W przedmiarze dotyczącym wykonania kanalizacji  sanitarnej etap 1 			istnieją rozbieżności pomiędzy  ilością nawierzchni do rozbiórki a 			ilością nawierzchni do odtworzenia (pozycje: 1-4, 27-31). Może ona 			wynikać z błędów  pisarskich . Prosimy o podanie prawidłowych ilości.

Odpowiedź 7:	Różnica pomiędzy ilością nawierzchni  do rozbiórki  a ilością 				nawierzchni do odtworzenia  jest wynikiem oczywistej 			                        omyłki pisarskiej. Ilość do rozbiórki i ilość do odtworzenia powinna

być równa i wynosić ok 270m2.

Jednocześnie Zamawiający informuje , że przedmiary stanowią dla 			Wykonawcy materiał pomocniczy. Zgodnie  z zapisem SIWZ –IDW 			pkt.20 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania 			inspekcji terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną 			odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych jakie mogą okazać 			się niezbędne do przygotowania oferty.

Pytanie 8:		Zgodnie z projektem budowlanym pkt. 5.6.5 renowacja kanalizacji 			ogólnospławnej będzie przebiegała na końcu całej  inwestycji. A 				specyfikacja ST00.01.00 przewiduje realizację kontraktu 					poszczególnymi etapami w kolejności numeracji.  Prosimy  o 				jednoznaczne określenie czy renowacja kanalizacji ogólnospławnej ma 			zostać wykonana na koniec etapu 1, czy na zakończenie inwestycji po 			etapie 11.?

Odpowiedź 8:	Informujemy, że z projektu „Projekt Adaptacji Kanalizacji 				Ogólnospławnej Na  Deszczową” realizowana będzie tylko część

etapu1. Zakres robót określony jest w  przedmiarze F1 E1 T7. 				Renowację kanalizacji ogólnospławnej, należy wykonać na koniec 			etapu 1. Etapami w kolejności numeracji zgodnie z ST00.01.00 				wykonywana będzie 	kanalizacja sanitarna.

Pytanie 9:		W punkcie 5 Projektu budowlanego przewiduje się, że wszelkie prace 			ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym. 			Prosimy o określenie na jakich zasadach nadzór ten powinien się 				odbywać. Czy Wykonawca ma zatrudnić archeologa i ująć koszt jego 			pracy w ofercie. Czy może wystarczy powiadomić Urząd Ochrony 			Zabytków o pracach ziemnych i oni wyznaczą na swój koszt osobę do 			nadzoru archeologicznego ?. Czy w razie konieczności wstrzymania 			robót na czas przeprowadzenia prac archeologicznych możliwe jest 			przesunięcie terminu zakończenia robót ?.

Odpowiedź 9:	Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego stosowne 			zezwolenia na prowadzenie prac archeologicznych polegających na 			zapewnieniu stałego nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi 			robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 			2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie koszty 			przygotowania oraz prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego, 			Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

Warunki oraz procedurę Przedłużenia Czasu na Ukończenie określa 			klauzula 8.4 Warunków Kontraktu.

Pytanie 10:		Dotyczy Przedmiar Robót – kanalizacja sanitarna etap 12 ul. 				Trześniowska. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy 				przedmiarem a SIWZ i Projektem. W przedmiarze prawdopodobnie jest 			bład w pozycjach 17 i 18. Wg projektu i SIWZ w poz. 17 ( kanały z rur 			50 mm ) powinno być 6,5 m, a w poz. 18 ( kanały z rur 63 mm ) 				powinno być 116,0 m.

Odpowiedź 10:	Zgodnie z Warunkami Kontraktu, klauzula 14.1 (a), cena kontraktowa 			w niniejszym 	postępowaniu jest ceną ryczałtową, w związku z czym 			załączone do dokumentacji przedmiary są dla Wykonawcy materiałem 			pomocniczym. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem. 				Jednocześnie 	Zamawiający informuje , że zgodnie  z zapisem SIWZ – 			IDW art. 20 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i 				dokonania inspekcji 	Terenu Budowy i jego otoczenia w celu 				oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich 			danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty.

Pytanie 11:		Dotyczy Przedmiar Robót F1E1T7, poz. 4 rozbiórka nawierzchni: 			Opłata za składowanie i utylizację materiałów – 51,283 m3. Prosimy o 			wyjaśnienie , czy w w/w pozycji poprawnie zastosowano krotność 9 ?.

Odpowiedź 11:	Krotność 9 podana w tej pozycji jest wynikiem omyłki pisarskiej i nie 			powinna być stosowana. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 			zgodnie z Warunkami Kontraktu, klauzula 	14.1(a), cena kontraktowa 			w niniejszym postępowaniu jest ceną ryczałtową, w związku z czym 			załączone do dokumentacji przedmiary są dla Wykonawcy materiałem 			pomocniczym.

Pytanie 12:		Dotyczy Przedmiar Robót F1E8T8 – poz. 4.15 „Studzienka 				wodomierzowa – 1 szt.”. Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji 			należy ująć wycenę wyposażenia studzienki ?

Odpowiedź 12:	Wycenę należy ująć w pozycji 4.7 przedmiaru robót F1E8T8.

Pytanie 13:		W Specyfikacji Technicznej ST 03.01.00 – Roboty w zakresie 				kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w Przedmiarze Robót 				dotyczącym kanalizacji deszczowej podano, iż do renowacji 				przewidziano kanalizację ( 500 – 390 m oraz ( 800 – 474 m, natomiast 			w Projekcie Wykonawczym ( plik oznaczony DESZCZ_ETAP 1NP ) 			podano, że zakres kanalizacji deszczowej przewidzianej do renowacji, 			obejmuje renowację kanału ( 500 – 602,7 m oraz ( 800 – 483,4 m. 			Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź 13:	Renowacja kanalizacji deszczowej wykonywana w ramach realizacji 			przedmiotowego kontraktu obejmuje tylko część odcinków  opisanych 			w Projekcie Wykonawczym. Do przygotowania oferty należy przyjąć 			długości odcinków podane w Specyfikacji Technicznej ST 03.01.00, 			Przedmiarze Robót oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 3.3 -  			tabela 	1.9.  Długości zawarte w tych trzech dokumentach są 				jednakowe.

Pytanie 14:		Czy prawidłowym jest rozumowanie Wykonawcy, że cały zakres 				przewidziany do bezwykopowej renowacji należy poddać renowacji 			metodą długiego rękawa polegającą na wzmocnieniu i uszczelnieniu 			kanału na całej długości odcinków pomiędzy studniami 					kanalizacyjnymi ?.

Odpowiedź 14:	Dla całego zakresu przewidzianego do renowacji należy przyjąć metodę 			tzw. długiego rękawa polegającą na wzmacnianiu i uszczelnianiu 				kanału na całej długości odcinków pomiędzy studniami.

Pytanie 15:		Prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny i skalkulowania ceny 			ofertowej są Przedmiary Robót stanowiące załącznik do dokumentacji 			przetargowej ?.

Odpowiedź 15:	Zgodnie z Kontraktem – Część II Rozdział 3 „Warunki szczególne 			kontraktu” – Klauzula 14.1 pkt. (a) – cena kontraktowa będzie ceną 			ryczałtową. W związku z tym załączone do dokumentacji Przedmiary 			Robót 	stanowią dla Wykonawcy materiał pomocniczy.

Pytanie 16:		Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że bezwykopową 			renowację kanałów przewidzianych do bezwykopowej renowacji 				można wykonać przy pomocy wszystkich wykładzin utwardzanych na 			miejscu, materiałowo i technologicznie zgodnych z PN-EN 13566-1 			„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 			podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 				sanitarnej – Część 1: Postanowienia ogólne”, PN-EN 13566-4

„ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 			podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i 				sanitarnej – Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu” ?.

Odpowiedź 16:	Wymagania dotyczące materiału przewidzianego do renowacji 				kanalizacji, przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 03.01.00

( pkt. 2.4 ) oraz w dokumentacji projektowej.

Pytanie 17:		Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowym jest rozumowanie 				Wykonawcy, iż grubość rękawa po utwardzeniu powinna wynosić 			minimum 10,0 mm dla kanału ( 500 oraz minimum 17,0 mm dla kanału 			( 800.

Odpowiedź 17:	Informacje w zakresie wymaganych parametrów oraz warunków jakie 			powinien spełniać rękaw po utwardzeniu, podane są w Specyfikacji 			Technicznej 03.01.00 ( pkt. 2.4 ) oraz Projektach Wykonawczych 				dotyczących etapów robót, w których przewidziana jest renowacja 			kanałów.

Pytanie 18:		Prosimy o podanie dokładnej liczby studni przewidzianych do 				renowacji w ramach przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź 18:	Ilość studzienek przewidzianych do renowacji w przypadku kanalizacji 			sanitarnej, wynika z dokumentacji technicznej.

W przypadku kanalizacji deszczowej, renowacji podlegać będą 				studzienki znajdujące się na odcinkach: ( 800 -  od wylotu separatora 			do studzienki Si 143 włącznie oraz od studzienki Si 143 do studzienki 			Si 148 	włącznie ; ( 500 od studzienki Si 148 do studzienki Si 151 			włącznie, oraz od wylotu separatora do studzienki Si 215 włącznie.

Pytanie 19:		W Przedmiarze Robót dotyczącym kanalizacji deszczowej podano, iż 			do renowacji przewidziano 50 m  studni dn 1200 przy zastosowaniu 			technologii wykładziny z rękawa nasączonego żywicami ( poz. 5.1 			przedmiaru ). Technologii rękawa nie stosuje się do renowacji studni. 			W związku z tym, czy Zamawiający dopuści do renowacji studni 				technologię opartą na systemie chemii budowlanej uszczelniających 			studnie kanalizacyjne od wewnątrz i powszechnie stosowanych w tym 			celu ?.

Odpowiedź 19:	Do renowacji studzienek kanalizacyjnych, Zamawiający 					dopuszcza systemy renowacji oparte na technologii chemii budowlanej, 			polegające na zastosowaniu, w zależności od stanu technicznego 				studzienki kanalizacyjnej (liczby i wielkości ubytków, widocznych 			nieszczelności), odpowiednich  zestawów zapraw umożliwiających 			jakościową poprawę elementów studzienek. W takim przypadku, po 			uzupełnieniu ubytków, cała powierzchnia remontowanych studzienek 			winna zostać pokryta wodoszczelną powłoką antykorozyjną.

Pytanie 20:		Czy w zakresie renowacji studni na kanalizacji deszczowej – Przedmiar 			Robót dotyczący kanalizacji deszczowej wchodzi wymiana włazów i 			płyt nastudziennych ?.

Odpowiedź 20:	W zakres renowacji studni na kanalizacji deszczowej wchodzi wymiana 			włazów i płyt nastudziennych.

Pytanie 21:		Czy Zamawiający dopuści zastosowanie uszczelnienia kanalizacji 			metodą rękawa CIPP przy zastosowaniu technologii bezwykopowej 			polegającej na wyłożeniu wnętrza kanału elastycznym linerem

( rękawem ) z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrowa 			utwardzalną na miejscu budowy termicznie lub za pomocą promieni 			UV ?. Utwardzana wykładzina pełni rolę zastępczego przewodu, 				pokrywa pęknięcia, uszczelnia przewód i zapobiega infiltracji wód i 			eksfiltracji ścieków. Podstawowym elementem metody jest elastyczny 			rękaw bez szwu wykonany z włókna szklanego nasączony żywicą 			poliestrową. Rękaw posiada powłokę zewnętrzną i wewnętrzną z folii 			PE/PA. Metoda ta jest w pełni zgodna z wymaganiami Polskich Norm 			PN-EN 13561-1, 13566-4. Nasączenie rękawa żywicami odbywa się w 			zakładzie producenta. Materiał posiada wysoką wartość modułu 				Younga, dzięki czemu można osiągnąć bardzo wysoka sztywność 			obwodową przy minimalnym zwężeniu przekroju.

Odpowiedź 21:	Wymagania dotyczące materiału przewidzianego do renowacji 				kanalizacji, przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 03.01.00

( pkt. 2.4 ) oraz w dokumentacji projektowej.

Pytanie 22:		Jaki jest stopień zamulenia kanału przeznaczonego do renowacji ?

Odpowiedź 22:	Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji z video 					inspekcji kanalizacji przeznaczonej do renowacji, w związku z czym 			nie może określić rzeczywistego stopnia zamulenia kanału .

Pytanie 23:		Jak daleko od miejsca usytuowania kanałów poddawanych renowacji 			znajduje się miejsce, które Zamawiający wskaże jako miejsce, gdzie 			należy wywozić wydobyte z kanałów osady ?. Jakie są koszty 				przekazania tych osadów ?. Kto je pokrywa ?.

Odpowiedź 23:	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 				Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających przy 				realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązanym do ich 					zagospodarowania w sposób określony przedmiotową ustawą. Wszelkie 			koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, Wykonawca winien 			uwzględnić w ofercie.

Pytanie 24:		Prosimy o odpowiedź czy na całej długości kanałów przeznaczonych do 			bezwykopowej renowacji kanały są drożne, bez awarii i spełniają 				warunki techniczne kwalifikujące je do bezwykopowej renowacji.

Odpowiedź 24:	Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji z video 					inspekcji kanalizacji przeznaczonej do renowacji i nie może 				dokonać jednoznacznej oceny stanu technicznego kanałów. 				Jednocześnie 	Zamawiający informuje , że zgodnie  z zapisem SIWZ – 			IDW art. 20 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i 				dokonania inspekcji 	Terenu Budowy i jego otoczenia w celu 				oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich 			danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty.

Pytanie 25:		W przypadku gdy rzeczywista średnica/wymiar kanału okaże się 				większa po pomiarach od średnicy/wymiaru kanału określonej w SIWZ, 			czy Zamawiający rozliczy renowację kanału o średnicy większej jako 			roboty dodatkowe i udzieli na takie prace zamówienia 					uzupełniającego?.

Odpowiedź 25:	Zamawiający, w ogłoszeniu o zamówieniu, przewidział możliwość 			dokonywania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki oraz 				procedurę wprowadzania zmian reguluje klauzula 13[Zmiany i korekty] 			Warunków Kontraktu .

Pytanie 26:		Prosimy na odpowiedź na pytanie czy w przypadku, gdy okaże się, że 			kanały przewidziane do bezwykopowej renowacji nie spełnią wymagań 			technicznych do zastosowania w/w technologii i konieczna okaże się 			punktowa wymiana wykopowa tych kanałów, czy Zamawiajacy 				rozliczy te roboty jako zamówienia uzupełniające ?.

Odpowiedź 26:	Zamawiający, w ogłoszeniu o zamówieniu, przewidział możliwość 			dokonywania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki oraz 				procedurę wprowadzania zmian reguluje klauzula 13[Zmiany i korekty] 			Warunków Kontraktu .

Pytanie 27:		W nawiązaniu do części III OPZ pkt. 3.4.: „Na odcinkach o dobrym 			stanie technicznym, tam gdzie nie zachodzi konieczność renowacji 			całego odcinka, gdzie występują miejscowe uszkodzenia zostanie 				zastosowana metoda punktowa. Zamiast rękawa zostanie wykonana 			mata z włókna szklanego i poliuretanowego oraz dwukomponentowa 			żywica 3 PH”. Prosimy o odpowiedź, czy owe odcinki zawarte są w 			zakresie kanałów przeznaczonych do renowacji ?.

Odpowiedź 27:	Odcinki te nie są objęte zakresem kanałów przeznaczonych 				do renowacji w  niniejszym postępowaniu.

Pytanie 28:		W nawiązaniu do pytania nr 7, prosimy o informacje jaką ilość pakerów 			do renowacji punktowej kanalizacji przewiduje Zamawiający.

Odpowiedź 28:	Odpowiedź na niniejsze pytanie zawiera się w odpowiedzi na pytanie 			poprzednie.

Pytanie 29:		Prosimy o potwierdzenie, czy na trasie kanału przewidzianego do 				renowacji nie występują przykanaliki. Prosimy o podanie ilości sztuk i 			wyjaśnienie czy mają one zostać otwarte przy pomocy robota 				frezującego, czy również uszczelnione kołnierzem utwardzanym na 			miejscu ( tzw. kształtką kapeluszową ).

Odpowiedź 29:	Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji z video 					inspekcji kanalizacji przeznaczonej do renowacji i nie może 				udzielić  jednoznacznej odpowiedzi o istnieniu przykanalików, bądź 			nie. Z dokumentacji technicznej załączonej do postępowania 				przetargowego nie wynika istnienie przykanalików na trasie kanałów 			przewidzianych do renowacji. Jeżeli jednak, w wyniku video inspekcji 			kanałów przeprowadzonej przez Wykonawcę, zostanie stwierdzone 			istnienie przykanalików, muszą być one otwarte i uszczelnione 				kołnierzem utwardzanym na miejscu ( tzw. kształtką kapeluszową ).

Pytanie 30:		Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje renowację 			studni występujących na trasie kanału przewidzianego do renowacji. 			Jeśli tak, prosimy o podanie ilości sztuk.

Odpowiedź 30:	Zamawiający przewiduje renowację studni występujących na trasie 			kanału przewidzianego do renowacji. Ilość studzienek przewidzianych 			do renowacji w przypadku kanalizacji sanitarnej, wynika z 				dokumentacji technicznej. W przypadku kanalizacji deszczowej, 				renowacji podlegać będą studzienki znajdujące się na odcinkach:

( 800 -  od wylotu separatora do studzienki Si 143 włącznie oraz od 			studzienki Si 143 do studzienki Si 148 włącznie ; ( 500 od studzienki

Si 148 do studzienki Si 151 włącznie, oraz od wylotu separatora do 			studzienki Si 215 włącznie.

Pytanie 31:		Po przeanalizowaniu planów sytuacyjnych zawartych w dokumentacji 			przetargowej w katalogu „Projekt Zagospodarowania terenu – 				Infrastruktura Podziemna” stwierdziliśmy, iż brakuje plan sytuacyjnego 			łączącego plansze nr Z.3, Z.6, Z.10. Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź 31:	Zamawiający udostępnił w dokumentacji przetargowej wszystkie 				plansze przygotowane przez Projektanta .

Poniżej kopia opracowanego przez Projektanta  schematu podziału 			terenu na poszczególne plansze.