Sandomierz, dnia 16.07.2013r.

TI/ 2275, 2294 /2013

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mokoszyn w lewobrzeżnej części Sandomierza – zakres I”

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 12 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1) Pytanie nr 1:

Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej, dokumentacji dotyczącej rozpoznania geotechnicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił dokumentację geotechniczną.

2) Pytanie nr 2:

Według projektu wykonawczego dla części „Kanalizacja sanitarna dzielnicy Mokoszyn część I” studzienki z tworzywa sztucznego mają być śr. 400 mm, natomiast w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach podane jest, że studzienki mają być śr. 425 mm. Proszę o dokładne określenie jakiej śr. mają być studzienki.

Odpowiedź:

Studzienki mają mieć średnicę 425 mm.

3) Pytanie nr 3:

Proszę o podanie klasy betonu z jakiego mają być wykonane studnie betonowe.

Odpowiedź:

Studnie betonowe mają być wykonane z klasy betonu > B37, wodoszczelność W12.

4) Pytanie nr 4:

Według szczegółowej specyfikacji technicznej sieć kanalizacji tłocznej ma być wykonana z rur PE 80 SDR11, natomiast w przedmiarach ujęty jest montaż rur PE 100 SDR17 śr. 63 mm oraz PE 80 SDR17 śr. 180 mm. Ponadto podane grubości ścianek rur PE odpowiadają rurom PE 100 SDR17. Proszę o określenie jakiego typoszeregu mają być rury PE.

Odpowiedź:

Sieć kanalizacji tłocznej powinna być wykonana z rur PE 100 SDR17 śr. 63x3,8 oraz PE 100 SDR17 śr. 180x10,7

5) Pytanie nr 5:

Proszę o podanie jaki system monitoringu jest na pompowniach które zostały zamontowane w poprzednim etapie.

Odpowiedź:

Na istniejących przepompowniach zastosowany jest system monitoringu oparty na łączności bezprzewodowej z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych GPRS.

6) Pytanie nr 6:

Proszę o podanie jakiego producenta jest system monitoringu na pompowniach które zostały zamontowane w poprzednim etapie.

Odpowiedź:

Producentem jest firma Hydro Partner Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a 64-100 Leszno.