SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ )

1. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12

tel. ( 015 ) 832 – 28 – 44

fax. ( 015 ) 832 – 28 – 76

2. Tryb postępowania : przetarg nieograniczony.

Postępowanie powyżej 60000 euro  prowadzone będzie zgodnie z

Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( PZP ) – Dz. U. z  2004 r. Nr. 19 poz.177 z późniejszymi zmianami

oraz w oparciu o niniejszą specyfikację.

Przedmiot zamówienia : „ Zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego wyposażonego w urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych.”

3. Określenie przedmiotu zamówienia.

Zakup i dostawa fabrycznie nowego z 2006 r. samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, mycia fasad budynków , usuwania wody z zalanych piwnic itp :

Kod CPV-34144000-8

Wymagane parametry i wyposażenie samochodu:

- Nadbudowa:

- dwukomorowy zbiornik o pojemności całkowitej – 7000 dm3  z podziałem na:

  - komorę wody czystej			– 4000 dm3

  - komorę osadu i wody brudnej	 – 3000 dm3

- zbiornik z dennicą otwieraną i ryglowaną hydraulicznie, osadzony elastycznie na ramie podwozia

- zawór łączący komory wody czystej i osadu, pozwalający wykorzystać całą pojemność zbiornika na wodę czystą

- opróżnianie zbiornika osadu za pomocą tłoka wygarniającego

- filtr siatkowy wstępnego oczyszczania

- zawór spustowy do usuwania wód nadosadowych

- pompa podciśnieniowa:

  - wydajność nie mniejsza niż 600 m3/h

  - podciśnienie 0,085 Mpa

  - napęd hydrauliczny

- pompa wysokociśnieniowa:

  - wydajność nie mniejsza niż 260 dm3/min

  - ciśnienie nominalne 16 MPa z płynną regulacją ciśnienia

  - napęd mechaniczny

- możliwość jednoczesnej pracy pompy wysokociśnieniowej i pompy podciśnieniowej z osiągnięciem maksymalnych parametrów pracy

- sterowanie pracą pompy wysokociśnieniowej i podciśnieniowej z miejsca pracy operatora

- teleskopowy wysięgnik układu ssacego podnoszony i wysuwany hydraulicznie

- 	hydrauliczne sterowanie obrotem wysięgnika

  - kąt obrotu nie mniejszy niż 3300

  - kąt wzniosu nie mniejszy niż 480

  - wysuw 1 m

  - maksymalna głębokość ssania wysięgnikiem 4 m od poziomu jezdni

  - maksymalna głębokość ssania wężami 8 m od poziomu jezdni

- bębny i węże wysokociśnieniowe:

  - bęben duży napędzany hydraulicznie, obrotowy w osi pionowej o 1800

  - wąż wysokociśnieniowy na dużym bębnie, z podwójnym oplotem tekstylnym długości minimum 120 m, Ø wewnętrzne 25 mm, ciśnienie robocze 250 bar, ciśnienie rozrywające 625 bar, promień gięcia nie większy niż 150 mm

- hydrauliczne wspomaganie równomiernego układania węża głównego w czasie jednego nawijania na bęben duży

- licznik wysuwu węża

- bęben mały napędzany hydraulicznie

- wąż wysokociśnieniowy minimum 60 m Ø 13 mm na mały bęben

- układ podgrzewania wody, umożliwiający pracę układu wysokociśnieniowego w temperaturach ujemnych do minus 150 C

- hydrauliczny podnośnik pokryw studzienek i krat wpustów, mocowany do ramy podwozia

- skrzynki narzędziowe do przewozu wyposażenia

- wyposażenie nadbudowy

  - pistolet wodny plus 2 dysze

  - zestaw dysz kanałowych minimum 4 sztuki

  - rolka dolna i górna do prowadzenia węża

  - lampa przenośna do oświetlenia miejsca pracy

  - węże ssawne minimum 2 odcinki po 4 m

  - umywalka z podgrzewaną wodą

- Podwozie dwuosiowe

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 18000 kg

- kabina krótka, trzy-osobowa

- silnik o mocy nie mniejszej niż 240 KM spełniający normy EURO 4 o pojemności nie mniejszej niż 6,5 l , płomieniowe urządzenie rozruchowe

- zderzak z tworzywa sztucznego

- elektroniczny ogranicznik prędkości 85 km/h

- poziom hałasu  w kabinie do 80 dB

- skrzynia biegów manualna 9-biegowa z nadbiegiem

- tachograf cyfrowy

- nośność osi przedniej nie mniejsza niż 7100 kg

- nośność osi tylnej nie mniejsza niż 11500 kg

- tylne zawieszenie paraboliczne

- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

- hamulce tarczowe przedniej osi

- hamulce tarczowe tylnej osi

- ABS

- rozstaw osi do 4150 mm

- koła R 22,5

- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego

- komputer pokładowy

4.   Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

5. Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia :

Wymagany termin realizacji zamówienia ustalony jest do 11.12 2006 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków :

7.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający wymogi art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów. ( spełnia – nie spełnia )

8. Dokumenty wymagane od oferentów potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 7.1 :

8.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków art.22 ust. 1pkt. 1,2,3,4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych  /załącznik nr. 2/

8.2 Następujące dokumenty :

1) Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

2) Świadectwo homologacji.

3) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 4 –8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert

6)Wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich wartości i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

7) Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego samochodu.

Wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu       i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami od poniedziałku do piątku                        w godz. 8.00 –14.00 są :

- Grzegorz Gawron 	– ( 015 ) 832 –25 –61

- Kazimierz Stolarski     - ( 015 ) 832 -  29 – 42

- Tadeusz Ślusarz	 – ( 015 ) 832 – 28 – 44.

11. Wymagania dotyczące wadium :

Wadium nie jest wymagane

.

12. Termin związania ofertą :

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania oferty :

13.1. Oferta musi być złożona na dołączonym do niniejszej specyfikacji formularzu, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji ( załącznik nr.1 ). Ofertę należy sporządzić        w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszystkie załączniki winne być ponumerowane i zszyte w jeden pakiet opatrzony spisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną .

13.2 Oferta winna zawierać następujące dane dotyczące oferenta :

  - nazwa firmy

  - imię i nazwisko pełnomocnika, adres firmy, pieczęć firmy.

13.3 Oferta będzie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy z dnia                    29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz gdy :

  - nie zostanie złożona w terminie

  - nie będzie złożona na załączonym formularzu oferty,

  - jest nieczytelna, nie podpisana lub podpisana przez osobę nieuprawnioną.

Do wypełnionej czytelnie oferty w języku polskim należy załączyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia wymienione w punkcie 8 oraz jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo.

13.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie określoną propozycję. Złożenie oferty zawierającej rozwiązanie alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

14.1 Oferty należy składać w zabezpieczonym opakowaniu ( kopercie) w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemyłowa12 z napisem „Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pojazdu specjalistycznego wyposażonego w urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych ” w terminie do dnia 05.09.2006 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie/ j.w./ zamawiającego – w sekretariacie.

15. Opis sposobu obliczania ceny :

15.1. Wykonawca określi wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

15.2. Ostateczną cenę oferty stanowić będzie suma wartości poszczególnych pozycji netto minus ewentualne upusty plus kwota podatku VAT.

15.3. Tak wyliczoną cenę brutto wykonawca zamieszcza w ofercie , cena ta będzie brana pod uwagę przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej.

15.4. Cena ofertowa jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz              z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

16.1. Tryb oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

- Oferty oceniane będą w dwóch etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu.

16.2.Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednie wagi procentowe:

- Cena brutto całego zamówienia – 100%

16.3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

- Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

  - cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C= ----------------------------------------- x 100 x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

Wskazówka :

- Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w  kryterium

- Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

- nie wymaga się

.

18. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

18.1 Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający  odpowiada na każde pytanie niezwłocznie chyba, że prośba wpłynie do zamawiającego w terminie krótszym niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

18.2 Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie bez wskazywania źródeł zapytań. Informację              z zebrania doręcza niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

18.3 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródeł zapytania.

18.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować teść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

18.5 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia.

18.6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składani ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

18.7 Czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co najmniej 7 dni.

19. Zawarcie umowy :

Wszelkie zobowiązania stron określone są w załączonym do specyfikacji projekcie umowy /załącznik nr. 3 /.  Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta została wybrana aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

20. Wykonawca nie może powierzać wykonania umowy podwykonawcom.

21. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania                      o udzielenie zamówienia:

.  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

21.1 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,  można wnieść  protest do zamawiającego.

21.2 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią . Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

21.3 Wniesienie protestu jest możliwe jedynie przed zawarciem umowy.

21.4 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

21.5 Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,               a także zawierać żądania, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                   i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.6 W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

21.7 Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia

- postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- wyboru najkorzystniejszej oferty- w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę.

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu

- protest inny niż wymieniony powyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa wyżej uznaje się za jego oddalenie

21.8 Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do  rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne  z wniesieniem do Prezesa Urzędu. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

21.9 Odwołanie podlega rozpoznaniu jeśli uiszczono wpis.

21.10 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

22. Informacja o załącznikach

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączony jest wzór oferty (załącznik nr1),    oświadczenie z art. 22 ust.1 PZP (załącznik nr 2) oraz projekt umowy ( załącznik nr 3 ) które stanowią integralną część specyfikacji.

Sandomierz, dn. 03.08.2006 r.